## Slide 1: محصولات صنعتی
شرکت نانو فناوری پلیمر رسان

## Slide 3: محصولات رسانای الکتریکی
خمیر رسانا
پوشش‌دهی و اتصالات الکتریکی
01
جوهر گرافیت
ایجاد مسیرهای رسانا
02
چسب نقره
اتصالات قوی الکتریکی
03

## Slide 4
چسب نقره
0.5 گرم
150،000 تومان
ولتاژ قابل اعمال : تا سقف 20 ولت
اتصالات قوی الکتریکی

## Slide 5
مشخصات فنی چسب نقره بیشترین دمای قابل اعمال: تا سقف 350 درجه سانتی‌گراد
انقضا و نگهداری: اگر وکیوم باشد تا 8 ماه پس از تولید در صورت باز شدن بسته‌بندی نهایتا یک ساعت
دمای نگهداری: دمای اتاق (20 الی 26 درجه سانتی‌گراد )
اندازه ذرات: بین 900 نانو‌متر تا 40 میکرون
زمان مناسب خشک شدن در دمای اتاق:
کمتر از 10 دقیقه برای سطحی با ضخامت 0.1 میلی‌متر
خواص ظاهری پس از خشک شدن: انعطاف بسیار کم چسبندگی بالا استحکام زیاد روش رقیق کردن:
قابل رقیق شدن و احیا نمی‌باشد.
توان تولید فعلی مجموعه: روزانه 10،000 گرم چسب

## Slide 6
جوهر گرافیت
5 گرم
120،000 تومان
ولتاژ قابل اعمال : تا سقف12 ولت
ایجاد مسیرهای رسانا
مشخصات فنی بیشترین دمای قابل اعمال: تا سقف 80 درجه سانتی‌گراد
انقضا و نگهداری: اگر وکیوم باشد تا 2 سال پس از تولید
دمای نگهداری: دمای اتاق (20 الی 26 درجه سانتی‌گراد)
اندازه ذرات: 60 میکرون
زمان مناسب خشک شدن در دمای اتاق: کمتر از 10 دقیقه برای سطحی با ضخامت 0.1 میلیمتر
روش و مقدار رقیق کردن: قابل رقیق شدن با آب مقطر می‌باشد.

## Slide 7
خمیر قلع
1 گرم
120،000 تومان
در یخچال نگهداری شود - سمی
اتصالهای قوی رسانا
مشخصات فنی بیشترین دمای قابل اعمال: از 160 تا 190 درجه سانتی گراد
انقضا و نگهداری: اگر وکیوم باشد تا 2 سال پس از تولید و در صورت باز شدن بسته‌بندی کمتر از یک ساعت
دمای نگهداری: 10 – 0 درجه سانتی گراد کاربرد خمیر قلع: مونتاژ قطعاتSMD به صورت ماشینی و دستی
ابزار لازمه مونتاژ LED –SMD با خمیر قلع:
شابلون مناسب با سایز LED هیتر با قابلیت تنظیم حرارت و هوا کاردک کوچک نحوه استفاده: با استفاده از شابلون بر روی برد مربوطه خمیر را کشیده و روی محل پایه قطعات یک لایه نازک خمیر آغشته می‌نماییم سپس با استفاده از هیتر در دمای حدود 160 - 190 درجه سانتی‌گراد خمیر ذوب می‌شود. قبل از استفاده حتما یک دقیقه محتوای ظرف را هم بزنید تا خمیر باز شده و راحت تر بر روی PCB قرار گیرد.

## Slide 8
خمیر نقره
ولتاژ قابل اعمال : تا سقف12 ولت
پوشش‌دهی رسانا
مشخصات فنی بیشترین دمای قابل اعمال: تا سقف 250 درجه سانتی‌گراد
انقضا و نگهداری: اگر وکیوم باشد تا 2 سال پس از تولید و بعد از باز شدن در شرایط دمای اتاق و با بسته بودن درب محصول تا 3 ماه قابل استفاده می‌باشد.
دمای نگهداری: دمای اتاق (20 الی 26 درجه سانتی‌گراد )
اندازه ذرات: بین 900 نانو متر تا 40 میکرون
زمان مناسب خشک شدن در دمای اتاق:
بیش از 20 ساعت برای سطحی با ضخامت 0.1 میلیمتر
مشخصات ظاهری : رقیق و روان چسبندگی کم روش و مقدار رقیق کردن: قابل رقیق شدن با حلال مخصوص
1 گرم
220،000 تومان

## Slide 9
خمیر مس
1 گرم
75000 تومان
ولتاژ قابل اعمال : 10 ولت
جایگزین لحیم
مشخصات فنی بیشترین دمای قابل اعمال: تا سقف 350 درجه سانتی‌گراد
انقضا و نگهداری: اگر وکیوم باشد تا 6 ماه پس از تولید و در صورت باز شدن بسته بندی کمتر از یک ساعت
دمای نگهداری: دمای اتاق (20 الی 26 درجه سانتیگراد )
اندازه ذرات: 40 میکرون
زمان مناسب خشک شدن در دمای اتاق: 10 دقیقه برای سطحی با ضخامت 0.1 میلیمتر
خواص ظاهری پس از خشک شدن: چسبندگی و استحکام بالا